## Slide 1: COMUNICAZIONE ONLINE, RETI E VIRTUALITA’
MATTEO CRISTANI

## Slide 2: INDICE
CICLO DELLE LEZIONI
LEZ. 1 INTRODUZIONE AL CORSO | LEZ. 2 LA RETE INTERNET | LEZ. 3 IL WEB | LEZ. 4 LA POSTA ELETTRONICA | LEZ. 5 LE RETI P2P | LEZ. 6 CLASSI DI APPLICAZIONI WEB
LEZ. 7 PORTALI E MOTORI DI RICERCA | LEZ. 8 I SOCIAL NETWORKS | LEZ. 9 CONCETTO DI IPERTESTO | LEZ. 10 PROGETTO DI IPERTESTI | LEZ. 11 IL LINGUAGGIO HTML | LEZ. 12 ESERCITAZIONE SU HTML
LEZ. 13 LABORATORIO DI SVILUPPO DI PAGINE WEB | LEZ. 14 LABORATORIO DI SVILUPPO DI PAGINE WEB | LEZ. 15 WEB 2.0 | LEZ. 16 LABORATORIO DI SVILUPPO WEB 2.0 | LEZ. 17 LABORATORIO DI SVILUPPO WEB 2.0 | LEZ. 18 SOMMARIO DEL CORSO

## Slide 3: AGENDA
STORIA DELLE RETI P2P
VOIP (SKYPE)

## Slide 4: STORIA DELLE RETI P2P
P2P esiste già da oltre 40 anni (ARPAnet) MA non può essere considerata una vera rete P2P perché:
  La rete virtuale in gran parte coincide con quella fisica (nessun overlay)‏
  L’organizzazione della rete viene stabilita da un organo centralizzato (manca la capacità di auto-organizzazione)‏
Applicazioni FTP e Telnet, strutturate secondo il modello client/server (non definisce meccanismi decentralizzati di ricerca)‏

## Slide 5: STORIA DELLE RETI P2P
Successivamente, l’aumento delle prestazioni delle macchine “Client” e l’aumento delle capacità di banda della Rete, hanno portato un maggiore interesse verso le risorse che si trovano sul bordo della Rete.
Alla fine degli anni novanta sono nati quindi i primi sistemi P2P (ICQ, Seti@Home)
Maggio 1999: Prima generazione di sistemi P2P

## Slide 6: STORIA DELLE RETI P2P
Napster: un’applicazione ‘dirompente’ (disruptive)‏
  Gli utenti non sono più solo consumatori di contenuti (download di file da servers), ma essi stessi mettono a disposizione risorse per la comunità
  Gli utenti definiscono una rete virtuale, indipendente dalla struttura della rete fisica, basata su connessioni TCP ed UDP tra gli utenti
  Non esiste una autorità centrale di controllo MA esiste un server centralizzato che memorizza riferimenti alle informazioni condivise dagli utenti
  Nel 2000 50 milioni di utenti hanno scaricato il Client di Napster;
  Napster ha avuto un picco di traffico di circa 7 TB in un giorno.

## Slide 7: STORIA DELLE RETI P2P
Luglio 2001: condanna di Napster Inc.
Napster Inc. è costretta ad interrompere l’attività del server centralizzato
La rete virtuale costituita dagli utenti Napster cessa di esistere MA in questa data sono già disponibile un buon numero di nuove applicazioni con funzionalità simili a quelle di Napster (Gnutella, Kazaa/FastTrack, Freeenet…)‏
Le nuove applicazioni sono progettate in modo da evitare la definizione di un server centralizzato, anche per evitare di incorrere in nuove sanzioni penali

## Slide 8: STORIA DELLE RETI P2P
Marzo 2000: Nullsoft (Gene Khan) propone Gnutella, un progetto opensource
  Ad ogni peer è affidato, oltre che al compito di servent (server+client) per il trasferimento dati, anche il compito di effettuare il routing delle queries
  Idea base: rinunciare al server centralizzato
Gnutella è scalabile
  La taglia della rete cresce in 7 mesi da 2K a 48K nodi; tuttavia nel 95% delle query il diametro è di 7-8 hop;
Le applicazioni più conosciute che si basano sul protocollo Gnutella sono: BearShare e LimeWire

## Slide 9: STORIA DELLE RETI P2P
Ottobre 2000: P2P di seconda generazione. Introduzione di livelli di routing gerarchico
2001: Terza generazione di sistemi P2P: reti P2P strutturate
Caratteristica base: Utilizzo di algoritmi di routing basati su Distributed Hash Tables (DHTs)‏
Agosto 2002: la quantità di dati scambiati nella rete KaZaA diminuisce, la causa è da attribuirsi al gran numero di file corrotti (problemi nell’algoritmo di hashing)‏

## Slide 10: STORIA DELLE RETI P2P
Maggio 2003: Introduzione di Bittorrent. Rapidamente diventa l’applicazione che genera la maggior quantità di traffico P2P. La ragione può essere attribuita al fatto che il traffico generato è individuabile più facilmente
Metà 2003: Utilizzo di P2P per applicazioni diverse dal file sharing Sviluppo di Skype e Voice over P2P
Fattori che hanno favorito lo sviluppo del P2P
  Aumento della banda: 1998 56Kps > 2002 3Mbps
  Aumento delle risorse client:
    1998 HD 0,5 G
    2002 HD 100 G

## Slide 11: STORIA DELLE RETI P2P
Le applicazioni P2P sono costituite da tre fasi principali:
Boot: permette a un peer di trovare la rete e di connettersi ad essa; (nessuno o quasi fa boot P2P)‏
Lookup: permette ad un peer di trovare il gestore responsabile di una determinata informazione; (pochi sono P2P, alcuni usano SuperPeer)‏
Scambio di file: (sono tutti P2P)‏

## Slide 12: VOIP
VoIP raggruppa le tecnologie, hardware e software, in grado di permettere la comunicazione vocale sfruttando per il trasporto una rete dati a commutazione di pacchetto (IP), invece della normale rete telefonica PSTN (Public Switched Telephone Network) a commutazione di circuito.

## Slide 13: CONCETTI GENERALI DI VOIP
Utilizza protocolli standard per il controllo della chiamata e per la digitalizzazione e il trasporto della voce, permettendo l’interoperabilità tra dispositivi di diversi costruttori.
Prevede il trasporto ibrido della voce tra dispositivi nativi IP e dispositivi nativi PSTN, utilizzando gateway tra le reti IP e PSTN e dispositivi di transcodifica del flusso audio.

## Slide 14: VANTAGGI DI VOIP
Minore costo per chiamata, specie su lunghe distanze
Minori costi delle infrastrutture: occorre solo una rete IP
Portabilità del numero di telefono.
Tra i vantaggi del VoIP rispetto alla telefonia tradizionale va poi senz’altro annoverata la diffusione a larga scala di applicazioni come la videoconferenza e la videotelefonia, supportata non solo dalla significativa riduzione del costo delle comunicazioni a lunga distanza, ma soprattutto nei vantaggi operativi e di semplificazione delle infrastrutture.

## Slide 15: PSTN
Quando due host desiderano comunicare, la rete stabilisce un circuito dedicato end-to-end tra essi
PRO
latenza bassa e non variabile
CONTRO
spreco di risorse

## Slide 16: COMMUTAZIONE DI CIRCUITO
A
B
C
PRO
miglior utilizzo delle risorse trasmissive
CONTRO
ritardi, jitter e maggior latenza causati dal multihop

## Slide 17: ISTRADAMENTO DI CHIAMATA SU VOIP
Digitalizzazione della voce dell’utente;
Compressione dei dati digitalizzati;
Instradazione dei pacchetti voce in rete;
Decompressione e Riconversione del segnale
Voce
(sorgente)
ADC
Compressione
Decompressione
DAC
Voce
(destinatario)
Trasmissione

## Slide 18: PROBLEMI DEL VOIP
Nel progetto di una rete VoIP occorre considerare i seguenti parametri:
  jitter,
  percentuale di pacchetti persi,
  ritardo.

## Slide 19: RITARDI
Per ritardo end-to-end si definisce il lasso di tempo che trascorre tra la ricezione di un'onda analogica da parte del campionatore alla sua rigenerazione da parte del ricevitore.
Più importante del ritardo end-to-end è sicuramente il round-trip delay, ossia il ritardo di andata e ritorno.
Infatti, non è solo importante il tempo necessario ad un segnale per essere trasferito dall'utente A all'utente B, ma il tempo necessario anche a portare indietro la risposta ad A.

## Slide 20: RITARDI
Ritardi elevati possono creare alcuni disagi come il Talker Overlap, in cui il chiamante, che è abituato a ricevere una risposta entro un certo tempo, non sentendola arrivare a causa degli elevati ritardi, ripete la domanda che si sovrappone alla risposta che sopraggiunge.
Questo può provocare problemi sulla sincronizzazione degli interlocutori rendendo difficile la comunicazione.

## Slide 21: PERDITA DI PACCHETTI
A differenza dei dati, l'orecchio umano reagisce bene anche al caso in cui vi sia la mancanza di alcuni spezzoni di comunicazione.
Solitamente si pone la massima percentuale tollerabile di pacchetti persi pari al 5% del totale dei pacchetti vocali. Sotto questa soglia, la qualità per l'orecchio umano è decisamente accettabile.
In fondo, l'esperienza delle reti mobili con frequenti disturbi insegna che una percentuale limitata di perdite non è affatto un problema.

## Slide 22: PERDITA DI PACCHETTI
I pacchetti persi sono sia quelli scartati all'interno della rete (in caso di congestione), sia i pacchetti che arrivano oltre una soglia massima.
Il ritardo end-to-end ha comunque un'importanza superiore rispetto alle perdite relative alla qualità percepita dall'utente. E' quindi preferibile accettare un numero di pacchetti persi maggiore rispetto ad un più alto ritardo end-to-end.

## Slide 23: JITTER
Non essendo predicibile a priori il ritardo subito da ogni pacchetto nella rete, i pacchetti arriveranno a destinazione con degli intervalli di tempo variabili tra di essi.
In altre parole, i pacchetti non arriveranno equispaziati, ma la differenza tra i tempi di arrivo di due qualunque pacchetti consecutivi sarà un numero variabile.
Il jitter è una grandezza che rappresenta esattamente questo fenomeno: il jitter è nullo esclusivamente nel caso in cui i pacchetti arrivino equispaziati.

## Slide 24: JITTER
Il jitter è un problema sui pacchetti vocali, in quanto non permette la riproduzione fedele del flusso audio.
In altre parole, se i pacchetti sono stati generati dalla sorgente con un intervallo di tempo di 40ms tra uno e il successivo, la loro riproduzione dovrà rispettare il medesimo intervallo di tempo.

## Slide 25: REFERENZE
http://it.wikipedia.org/wiki/Peer-to-peer